ДСТУ Б А.1.1-28-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації

та нормування в будівництві

Вироби полімерні

погонажні профільні

та оздоблювальні стінові

(рулонні і листові)

Терміни та визначення

Видання офіційне

Держкоммістобудування України

Київ 1996

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Передмова

1  РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським

інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2  ВНЕСЕНО

Головним управлінням будівельної науки, проектно-

вишукувальних робіт, державних нормативів і стандартів

Держкоммістобудування України

3  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Державного комітету України у справах містобудування і

архітектури № 42 від 27.09.94

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Держкоммістобудування України

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Зміст

1  Галузь використання ............................................................................. l

2  Нормативні посилання ......................................................................... 2

3  Основні положення ............................................................................... 2

4  Загальні поняття .................................................................................... 3

4.1  Загальні відомості ........................................................................... 3

4.2  Сировинні матеріали ...................................................................... 4

4.3  Способи виробництва .................................................................... 8

4.4  Номенклатура продукції ............................................................... 11

4.5  Показники технічного рівня і якості ........................................... 23

Абетковий покажчик українських термінів .......................................... 25

Абетковий покажчик німецьких термінів ............................................. 28

Абетковий покажчик англійських термінів .......................................... 31

Абетковий покажчик французьких термінів ........................................ 34

Абетковий покажчик російських термінів ............................................ 37

ДСТУ Б А.1.1-28-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

Вироби полімерні погонажні

профільні та оздоблювальні

стінові (рулонні і листові)

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Изделия полимерные

погонажные профильные и

отделочные стеновые

(рулонные и листовые)

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Longs structural polymeric wall-finishing articles (roll and sheet)

Terms and definitions

Чинний від 1995-01-01

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі виготовлення виробів полімерних погонажних профільних та оздоблювальних стінових (рулонних і листових).

1.2  Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3  Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Видання офіційне

ДСТУ Б А. 1.1-28-94

2  Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 1.0-93

Державна система стандартизації України.

Основні положення

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України.

Порядок розроблення державних стандартів

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації  України.

Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення і змісту стандартів

КНД.50.011-93

Керівний нормативний документ зі стандартизації.

Основні положення та порядок розроблення стандартів на терміни і визначення

З  Основні положення

3.1   Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4	Загальні поняття

4.1    Загальні відомості

4.1.1 погонажний профільний

виріб

Довгомірний виріб різного поперечного перерізу, який застосовується для опоряджувальних, кріпильних та інших видів робіт при будівництві

і ремонті будівель і споруд

de

en

fr

ru

leistenfцrmig

Profilerzeugnis

long shaped product

produit long faзonnй

погонажное профильное изделие

Длинномерное изделие различного поперечного сечения, применяющееся для отделочных, крепёжных и других видов работ при строительстве и ремонте зданий и сооружений

4.1.2  вид погонажного виробу

Група виробів, яких характеризує   сукупність фізикомеханічних властивостей(наприклад, м'які, напівжорсткі та жорсткі полівініл-хлоридні вироби)

de

en

fr

ru

Art des leichtenfцrmige

Erzeugnis

type of long product

type d'un produit long

вид погонажного изделия

Группа изделий, характери-

зующихся совокупностью физико-механических свойств (например, мягкие, полужёсткие и жёсткие поливинилхлоридные изделия

4.1.3  м'який погонажний

профільний виріб

Погонажний профільний    виріб, сировинні маси якого вміщують понад  25% пластифікатора

de

en

fr

ru

weich leistenfцrmig

Profilerzeugis

soft long shaped product

produit long faзonnй mou

мягкое погонажное профильное изделие

Погонажное профильное       изделие, сырьевые массы которого содержат свыше  25% пластификатора

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.1.4.	напівжорсткий погонажний  профільний виріб

Погонажний профільний виріб, сировинні маси якого вміщують

(15-25)% пластифікатора

de

en 
           fr 
          ru

halbstarr leistenfцrmig

Profilerzeugnis

semi rigid long shaped product

produit long faзonnй semi-rigide

полужёсткое погонажное профильное изделие

Погонажное профильное изделие, сырьевые массы которого содержат (15-25)% пластификатора

4.1.5  жорсткий погонажний

профільний виріб

Погонажний профільний виріб, сировинні маси якого вміщують менше 15% пластифікатора

de

en

fr

ru

starr leistenfцrmig

Profilerzeugnis

rigid long shaped product

produit rigide long faзonnй
 жёсткое погонажное профильное изделие

Погонажное профильное изделие, сырьевые массы  которого содержат менее 15% пластификатора

4.1.6  деревинно-полімерний

погонажний профільний

виріб

Погонажний профільний виріб на основі полімерних матеріа-лів і відходів переробки деревини

de

en

fr

ru

holzpolymer leistenfцrmig

Profilerzeugnis

wood polymer long shaped product

produit-polymere long faзonnй

древесно-полимерное погонажное профильное изделие

Погонажное профильное изделие на основе полимерных материалов и отходов переработки древесины

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.2	 Сировинні матеріали

4.2.1 формувальна суміш

Багатокомпонентний склад

із вихідних матеріалів для

виробництва виробів, виготов-

лений за заданими технологіч-

ними параметрами

de

en

fr

ru

Formmischung

moulding (sand)

sable de fonderie (de moulage)

формовочная смесь

Многокомпонентный состав из

исходных  материалов для

производства изделий,

приготовленный по заданным

технологическим параметрам

4.2.2  полівінілхлорид

Полімер переважно лінійної будови, який утворюється при полімеризації вінілхлориду

de

en

fr

ru

Polyvinylchlorid

Polyvinylchloride

polyvinylchlorure

поливинилхлорид

Полимер преимущественно линейного строения, образу-ющийся при полимеризации винилхлорида

4.2.3 метилметакрилат

Метиловий ефір метакрилової кислоти – безколірна прозора рідина, яка застосовується як компонент в'язкотекучих

формувальних сумішей

de

en

fr

ru

Methylmethakrylat

methyl methacrylate

mйthacrylate de mйthyle

метилметакрилат

Метиловый эфир метакриловой кислоты - бесцветная прозрач-ная  жидкость, применяющаяся в качестве компонента вязко-текучих формовочных смесей

4.2.4  поліметилметакрилат

Лінійний термопластичний полімер, який одержують шляхом полімеризації метилметакрилату

de

en

fr

ru

Polymethylmethakrylat

polymethyl methacrylate

polymйthacrylate de methyl

полиметилметакрилат

Линейный термопластич-

ный полимер, получаемый

путём полимеризации метилметакрилата

ДСТУ Б А. 1.1-28-94

4.2.5  полістирол

Термопластичний полімер переважно лінійної будови, який одержують при полімеризації стиролу

de

en

fr

ru

Polystyrol

polystyrene

polystyrene

полистирол

Термопластичный полимер преимущественно линейного строения, получаемый при полимеризации стирола

4.2.6  пластифікатор

Висококипляча органічна рідина або тверда речовина, що служить для зменшения крихкості та збільшення пластичності матеріалу              (ДСТУ Б А. 1.1-18-94)

de

en

fr

ru

Plastifпkator

plasticizer

plastifiant

пластификатор

Высококипящая органическая жидкость или твёрдое ве-щество, служащее для умень-шения хрупкости и увеличе-ния пластичности материала

4.2.7  наповнювач

Дисперсна речовина при-родного або синтетичного походження, яка використо-вується для одержання форму-вальних сумішей з метою поліпшення технологічності їх переробки і надання заданих властивостей продукції

(ДСТУ Б А. 1.1-18-94)

de

en

fr

ru

Fьllstoffe

filler

charge

наполнитель

Дисперсное вещество приро-дного или синтетического происхождения, используемое для получения формовочных смесей с целью улучшения технологичности их перера-ботки и придания заданных свойств продукции

4.2.8   мастило                                         de     Schmieren

en     lubricant

fr      lubrifiant

ru     смазка

Речовина, що сприяє зни-	        Вещество, способствующее
женню адгезії матеріалу до	        снижению адгезии материа-
металевих поверхонь об-	        ла к металлическим поверх-
ладнання та форм	        ностям оборудования и форм

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.2.9  стабілізатор                                de     Stabilisator

en     stabilizer

fr      stabilisant

ru      стабилизатор

Речовина, яка зменшує                          Вещество, уменьшающее

швидкість термоокислю-                        скорость термоокислитель-

вального, світлового та                          ного, светового и других

інших видів старіння                               видов старения полимерных

полімерних матеріалів                            материалов
(ДСТУБА.1.1-18-94)

4.2.10  каталізатор                                   de     Katalysator

en     catalyst

fr      catalyseur

ru      катализатор

Речовина, яка викликає                         Вещество, вызывающее

полімеризацію за допомо-                     полимеризацию созданием

гою утворення активних                         активных центров роста

центрів росту ланцюга                           цепи связей в молекуле
зв'язків у молекулі

4.2.11  пороутворювач                            de     Porebildner

en     pores forming substance

fr      substance formant les pores

ru     порообразователь

Газо- або піноутворююча	         Газо- или пенообразуюшее

речовина, яку вводять у си-	         вещество, вводимое в сырье-

ровинні суміші з метою ут-	         вые массы с целью образова-

ворення у виробах пор	         ния в изделиях пор путём вы-

шляхом виділення газів	         деления газов или образова-

або утворення піни під час	         ния пены при производстве

виробництва під дією	         под воздействием повышен-

підвищеної температури	         ной температуры или при хи-

або при хімічній реакції	         мической реакции этих ве-

цих речовин	         ществ

4.2.12  добавка                                          de     Zusatz

en     additive

fr      addition

ru     добавка

Речовина мінерального	          Вещество минерального или
або органічного походжен-	          органического происхожде-
ня, яку застосовують у не-	          ния, применяемое в неболь-
великих кількостях і яка за-	          ших количествах и обеспечи-
безпечує задані власти-	          вающее заданные свойства
вості продукції	          продукции

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.2.13  пігмент                                         de     Pigment

en     pigment

fr      pigment

ru     пигмент

Порошкоподібна орга-	       Порошкообразное органи-

нічна або неорганічна	       ческое или неорганическое

кольорова речовина,	       цветное вещество, не раство-

нерозчинна або малороз-	       римое или малорастворимое

чинна у воді та розчин-	       в воде и растворителях, при-

никах, яку застосовують	       меняемое для крашения по-

для фарбування полімер-	       лимерных материалов
них матеріалів
(ДСТУ Б А.1.1-18-94)

4.3  Способи виробництва

4.3.1  екструзія                                        de    Extrusion

en   extrusion

fr     extrusion

ru    экструзия

Безперервний технологіч-	      Непрерывный технологичес-
ний процес перероблення	      кий процесc переработки фор-
формувальної суміші, який	      мовочной смеси, который за-
полягає у розм'якшенні ма-	      ключается в размягчении ма-
теріалу під дією підвищених	      териала под воздействием пo-
температур і надання йому	      вышенных температур и при-
потрібної форми продавлю-	      дания ему необходимой
ванням через головку екст-	      формы продавливанием через
рудера	       головку экструдера
(ДСТУБА.1.1-18-94).

4.3.2  лиття під тиском                          de     Guss unter Druck

en      pressure casting

fr      coulйe sous pression

ru      литьё под давлением

Технологічний процес	       Технологический процесе пo-
одержання Виробів з розп-	       лучения полимерных изде-
лавлених мас шляхом за-	       лий из расплавленных масс
повнення ними під тиском	       путём заполнения ими под
замкнених форм	       давлением замкнутых форм

4.3.3  вільне лиття в замкнені             de     Freiguss in der geschlossenen

форми                                                    Formen

en     free closed (sand) casting

fr     coulйe libre en moules fermйs

ru    свободное литьё в замкнутые

формы

Технологічний процес	      Технологический процесс по-
одержання виробів із	      лучения изделий из вязкоте-
в'язкотекучих мас, що за-	      кучих масс, заполнивших
повнили герметично закри-	      герметически закрытую фор-
ту форму, полімеризацією	      му, полимеризацией их жид-
їх рідких складових спосо-	      ких составляющих способом
бом термічної обробки	      термической обработки

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.3.4  пресування                                   de   Pressen

en   pressing

fr    pressage

ru   прессование

Метод формування 	     Метод формования изделий

виробів із полімерів, який	     из полимеров, заключающий-

полягає в пластичній де-	     ся в пластичной деформации

формації матеріалу при од-	     материала при одновремен-

ночасній дії на нього тепла	     ном действии на него тепла и

і тиску з наступною	     давления и последующей фик-

фіксацією форми виробу	     сацией формы изделия

4.3.5  промазний спосіб                        de   Verschmierenvorgang

en   spreading method

fr    mйthode d'enduisage

ru   промазной способ

Технологічний процес ви-	     Технологический процесс из-
готовления полімерних ви-	     готовления полимерных из-
робів з одно- або багато-	     делий с одно- или многослой-
шаровим нанесенням (на- 	     ным нанесением (намазкой) на
мазкою) на рухому основу	     движущуюся основу формо-
формувальних сумішей з	     вочной смеси с последующим
наступним їх терможелю-	     терможелированием её,
ванням, каландруванням	     каландрированием и охлаж-
та охолодженням	     дением

4.3.6  вальцювання                                de   Walzen

en   rolling

fr    cylindrage

ru   вальцевание

Процес багаторазового про-	    Процесс многократного про-
давлювання формувальної	    давливания формовочной
суміші крізь зазор між двома	    смеси через зазор между
паралельно розміщеними	    двумя параллельно располо-
валками, які обертаються на-	    женными и вращающимися
зустріч один одному, що	    навстречу друг другу валка-
призводить до її розігрі-	    ми, что приводит к её разо-
вання, перемішування і гомо-	    греву, перемешиванию и го-
генізації	    могенизации

4.3.7  каландрування                            de   Kalandrieren

en   calendering

fr    calandrage

ru   каландрирование

Безперервний технологіч-	    Непрерывный технологичес-

ний процес формування ви-	    кий процесс формования из-

робів за допомогою систе-	    делий с помощью системы

ми паралельно розміще-	    параллельно расположен-

них валків, які обертаю-	    ных и вращающихся

ться назустріч один одно-	    навстречу друг другу валков

му, шляхом продавлюван-	    путём продавливания исход-

ня вихідних матеріалів	    ных материалов через зазор

крізь зазор між валками	    между валками

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.3.8  вакуумформування                     de   Wakuumformung

en   vacuum moulding

fr    formage sous vide

ru   вакуумформование

Спосіб формування виро-	    Способ формования изделий
бів із нагрітих до високое-	    из нагретых до высокоэлас-
ластичного стану листових	    тичного состояния листовых
термопластичних мате-	    термопластичных материа-
ріалів під дією сили, що ви-	    лов под воздействием силы,
никає через різницю між	    возникающей из-за разности
атмосферним тиском по-	    между атмосферным давле-
вітря і розрідженням, утво-	    нием воздуха и разрежени-
реним всередині порожни-	    ем, создаваемым внутри по-
ни форми, над якою	    лости формы, над которой за-
закріплено лист	    креплён лист

4.4   Номенклатура продукції

4.4.1  Вироби погонажні профільні

4.4.1.1  трубка                                         de   Rцhrche

en   pipe

fr   tube

ru   трубка

Погонажний профільний	    Погонажное профильное из-
виріб кільцевого перерізу	    делие кольцевого сечения
для ізоляції проводів і ка-	    для изоляции проводов и ка-
белів електромереж, про-	    белей электросетей, проклад-
кладки мереж водопоста-	    ки сетей водоснабжения и ка-
чання і каналізації та	    нализации и других целей
інших цілей

4.4.1.2   поручень                                 de   Gelдnde

en   railing-cladding shape

fr   main courante

ru   поручень

Погонажний профільний	  Погонажное профильное из-
виріб для влаштування	  делие для устройства верх-
верхньої частини огород- 	  ней части ограждения лест-
ження сходів, площадок і	  ниц, площадок и выступов
виступів для опори рук	  для опоры рук

4.4.1.3   плінтус                                       de   Plinthe

en  plinth

fr   plinthe

ru   плинтус

Погонажний профільний                    Погонажное профильное из-

виріб, який пристосовують                 делие, приспосабливаемое

по периметру підлоги в                      по периметру пола в месте

місці стику її зі стіною                         стыка его со стеной

ДСТУ Б А. 1.1-28-94

4.4.1.4  плінтус з каналами                    de   Plinthe mit Kanдle fьr die

для електричної проводки              elektrische Leitung

en   plinth with ducts for electric

wiring

fr    plinthe avec caniveaux pour

canalisation йlйctrique

ru   плинтус с каналами для элек-

трической проводки

Плінтус, який має у своїй                    Плинтус, имеющий в своей

конструкції порожнини                        конструкции полости для

для прокладки проводів і                    прокладки проводов и кабе-

кабелів електоропередачі                   лей электропередачи

4.4.1.5  наличник                                     de   Verkleidungsleist

en   casing

fr    chambranle

ru   наличник

Погонажний профільний                     Погонажное профильное из-

виріб, який застосовують                    делие, применяющееся для

для опорядження дверних                  отделки дверных проёмов

прорізів

4.4.1.6  наличник з каналами                 de   Verkleidungsleist mit Kanдle

для електропроводок                       fьr die elektrische Leitung

en    casing with ducts for electric wiring

fr    chambranle avec caniveaux

pour installation йlйctrique

ru    наличник с каналами для

электропроводок

Наличник, який має у	                 Наличник, имеющий в своей

своїй конструкції порожни-	      конструкции полости для

ни для прокладки проводів	      прокладки проводов и кабе-

і кабелів 	      лей

4.4.1.7  поріжки дверних прорізів        de   Tьrschwellen

en   tresholds of door openings

fr   seuils des baies de porte

ru   порожки дверных проёмов

Погонажні профільні виро-	     Погонажные профильные

би, які застосовують для	     изделия, применяющиеся

влаштування порогу в	     для устройства порога в

дверному прорізі	     дверном проёме

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.1.8  прокладка для вікон               de   Fensterdichtung

en    gasket for windows

fr     ruban de garniture pour les

fenкtres
    ru    прокладка для окон

Погонажний профільний	    Погонажное профильное из-

виріб із полівінілхлориду,	    делие из поливинилхлорида,

який застосовують для	    применяющееся для уплотне-

ущільнення стиків скла з	    ния стыков стёкол с оконны-

віконними рамами і рам	    ми рамами и рам между

між собою у приміщеннях	    собой в помещениях зданий

будівель і споруд	    и сооружений

4.4.1.9  елемент віконних рам             de   Fensterrahmenelement

en   window cross casement

fr    йlйment des chвssis (de fenкtre)

ru   элемент оконных переплётов

Погонажний профільний 	     Погонажное профильное

виріб, що застосовують при	     изделие, применяемое при

складанні віконних рам	     сборке оконных рам

4.4.1.10  напрямна для шибок              de   Fьhrungsleist fьr die Glдser

en   guide for window panel

fr    glissiиre pour les vitres

ru    направляющая для стёкол

Погонажний профільний                    Погонажное профильное

виріб, який застосовується	      изделие, применяющееся для

для влаштування пересув-	      устройства передвижных

них шибок	      стёкол

4.4.1.11 штапик                                        de   Deckleiste

en   bead

fr    baguette de vitrerie

ru    штапик

Погонажний профільний	      Погонажное профильное
виріб, який застосовується	      изделие, применяемое для
для кріплення фільонок	      крепления филенок или
або шибок у фальцях двер-	      стёкол в фальцах дверной
ної або віконної обв'язки,	      или оконной обвязки, закры-
закривання стиків сухої	      вания стыков сухой штука-
штукатурки	      турки

4.4.1.12  накладка на проступ               de   Trittstufenbelдge der

сходового маршу                            Treppenlдufe

en   strap on tread flights
        fr    giron des volйes d'escalier
       ru    накладка на проступь
	       лестничного марша

Погонажний профільний	       Погонажное профильное

виріб, який застосовується	       изделие, применяемое для

для личкування проступів	       облицовки проступей

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.1.13  нащільник для ванни             de   Fugendeckleiste fьr die Bдder

en   flashing

fr    bande de recouvrement des

joints pour baignoires

ru   нащельник для ванны

Погонажний профільний	     Погонажное профильное

виріб, який застосовується	     изделие, применяющееся для

для ущільнення при уста-	     уплотнения при установке

новці ванн в місцях їх при-	     ванн в местах их примыка-

микання до стін	     ния к стенам

4.4.1.14  нащільник для внутріш-         de   Fugendeckleiste fьr die inneren

нього стику панелей	      Plattenstцsse

en   batten cleans for inner joints of

panels

fr    battement pour les joints intйrie-

urs des panneaux

ru   нащельник для внутреннего

стыка панелей

Погонажний профільний                     Погонажное профильное

виріб, який застосовується                 изделие, применяющееся для

для ущільнення при стику-                 уплотнения при стыковке

ванні панелей, що знахо-                    панелей, расположенных

дяться всередині будівель і                внутри зданий и сооружений

споруд

4.4.1.15  смужка                                       de   Streife

en   strip

fr    bande

ru   полоска

Погонажний профільний                      Погонажное профильное

виріб у вигляді смуги, який                  изделие в виде полосы, при-

застосовується для окан-                    меняющееся для окантовки

товки оздоблювальних мате-              отделочных материалов стен

ріалів стін і підлоги з метою                и пола с целью украшения

прикрашення інтер'єру                         интерьера

4.4.1.16  розкладка для кріплення        de   Verteilunge fьr die Befestigung облицювального листа                    der Verkleidungsplatten

en   joining member for fixing of

facing sheet

fr    parclause pour fixation de la

plaque de revкtement

ru   раскладка для крепления

облицовочного листа

Погонажний профільний ви-               Погонажное профильное

ріб, який застосовується при              изделие, применяющееся

опоряджувальних роботах                  при отделочных работах для

для кріплення облицювальних           крепления облицовочных

плоских виробів                                   плоских изделий

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.1.17  елемент внутрішнього            de   Innenverkleidungselement

облицювання                          en   element of inner lining

fr   йlйment de revкtement intйrieur

ru   элемент внутренней облицовки

Погонажний профільний                 Погонажное профильное

виріб, який застосовується             изделие, применяющееся для

для виконання опоряджу-               выполнения отделочных,

вальних, декоративних                    декоративных работ в

робіт в приміщеннях                        помещениях

4.4.1.18  кріпильний елемент для         de   Befestigungselement fьr die

плівки                                                 Polyдthylenfolien

en   fixing element for polyethylene

film

fr    йlйment de fixation pour pellicule

en polyиthylиne

ru   крепёжный элемент для плёнки

Погонажний профільний               Погонажное профильное

виріб, який застосовується           изделие, применяющееся для

для кріплення плівок у теп-           крепления плёнок в тепли-

лицях та інших видах сіль-            цах и других видах сельско-

ськогосподарських будівель         хозяйственных строений

4.4.1.19  елемент каркасу теплиць        de   Gerippeelement der Treibhдuser

en   frame's element of green houses

fr    йlйment d'ossature des serres

ru   элемент каркаса теплиц

Погонажний профільний	Погонажное профильное

виріб, який застосовують	изделие, применяющееся для

для спорудження теплич-	возведения тепличных строе-

них будівель	ний

4.4.1.20  елемент для тваринниць-        de   Bauelement fьr die Viehstдlle

ких приміщень (поїлка,            en   element for housing for live-stock

годівниця)                                   fr    йlйment pour bвtiments pour

bкtes
  ru   элемент для животноводческих

помещений (поилка, кормушка)

Погонажний профільний	Погонажное профильное

виріб, який застосовується	         изделие, используемое для

для обладнання тварин-	         обустройства животновод-

ницьких приміщень	         ческих помещений

4.4.1.21  поливальний шланг із               de   Sprengschlдuch aus plastischen

пластичних мас	         Massen

en   watering hose from plastic mass

fr    tuyau flexible d'arrosage en

masses plastiques

ru   поливочный шланг из пласти-

ческих масс

Погонажний профільний	         Погонажное профильное

виріб кільцевого перерізу,	         изделие кольцевого сечения,

призначений для подачі	         предназначенное для подачи

води і виготовляється ме-	         воды, изготавливаемое мето-

тодом екструзії гладким,	         дом экструзии гладким, реб-

ребристим або гофрованим	         ристым или гофрированным

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.1.22  водостічний жолоб                 de   Entwдsserungsrinne

en   gutter

fr   gouttiиre

ru   водосточный желоб

Погонажний профільний	      Погонажное профильное из-

виріб переважно кільце-	      делие преимущественно

вого перерізу, призначе-	      кольцевого сечения, предна-

ний для стікання води	      значенное для стока воды

4.4.1.23  гнучка вита дренажна            de   biegsame verdrillte Drдnagerohr

труба                                         en   flexible twisted drain pipe

fr   tuyau de drainage flexible torsadй

ru   гибкая витая дренажная труба

Погонажний профільний	     Погонажное профильное из-

виріб, що одержують	     делие, полученное навивкой

навивкою екструдованої	     экструдированной полосы-

смуги напівфабрикату і	     полуфабриката и применяе-

застосовують для влашту-	     мое для устройства дренажа,

вання дренажу, а також як	     а также в качестве водосто-

водостоки і повітроводи в	     ков и воздухоотводов в про-

промислових будівлях	     мышленных зданиях

4.4.2   Вироби оздоблювальні стінові рулонні

4.4.2.1  полівінілхлоридна деко-          de   Ausstattungsfolie selbstklebrig

ративна оздоблювальна                aus Polyvinylchlorid (ПДСО)

самоклейна плівка (ПДСО)       en  decorative finishing autoglueig

рolyvinylchloride film (ПДСО)

fr    pellicule autocollante

enpolychlorure de vinyle dйco-

rative de finition (ПДСО)

ru  поливинилхлоридная декора-

тивная отделочная самоклея-

щаяся плёнка (ПДСО)

Самоклейний оздоблюва-                 Самоклеящийся отделочный

льний плівковий матеріал,                 плёночный материал, изго-

що виготовляється на ос-                  товленный на основе поли-

нові полівінілхлоридних                     винилхлоридных компози-

композицій валково-калан-                ций вальцово-каландровым

дровим способом з наступ-                способом с последующим на-

ним нанесенням печатного                несением печатного рисунка

малюнка з одного боку і                     с одной стороны и клеевого

клейового шару - з другого                слоя - с другой

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.2.2  полівінілхлоридна                   de   Ausstattungsfolie aus

декоративна оздоблю-                    Polyvinylchlorid (ПДО)

вальна плівка (ПДО)                 en   decorative finishing

Polyvinylchloride film (ПДО)

fr    pellicule en polychlorure de vinyle

dйcorative de finition (ПДО)

ru   поливинилхлоридная декора-

тивная отделочная плёнка (ПДО)

Оздоблювальний плівко-                   Отделочный пленочный ма-

вий матеріал, що виготов-                 териал, изготавливаемый

ляється валково-каландро-               вальцово-каландровым спо-

вим способом на основі                     собом на основе поливинил-

полівінілхлоридних компо-                хлоридных композиций с

зицій з наступним нанесен-               последующим нанесением

ям печатного малюнка                       печатного рисунка

4.4.2.3  полівінілхлоридний                 de   Polyvinylchloridmaterial auf

матеріал на паперовій                    Papierunterlage “Isoplen”

підоснові “Ізоплен”                 en   paper-based polyvinylchloride

material “Isoplene”

fr   matйriau en polychlorure de vinyl

а support papier “Isoplen”

ru   поливинилхлоридный мате-

риал на бумажной подосно-

ве “Изоплен”

Оздоблювальний матеріал               Отделочный материал од-

одноколірний або багато-                  ноцветный или многоцвет-

колірний, що виготовля-                    ный, изготовляемый промаз-

ється промазним способом               ным способом нанесением

нанесенням на паперову                   на бумажную подоснову

підоснову композицій на                    композиций на основе поли-

основі полівінілхлориду,                    винилхлорида, пластифика-

пластифікаторів, стабі-                      торов, стабилизаторов,

лізаторів, наповнювачів,                    наполнителей, пигментов и

пігментів і різних добавок                   различных добавок

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.2.4  полівінілхлоридний                 de   aufgeschдumtes

спінений матеріал на                       Polyvinylchloridmaterial auf

паперовій підоснові                         Papierunterlage “Penoplen”

“Піноплен”                                  en   foamed paper-based polyvinyl-

chloride material “Penoplene”

fr    matйriau en polychlorure de

vinyle moussй а  base de

papier “Penoplene”

ru   поливинилхлоридный

вспененный материал на

бумажной подоснове

“Пеноплен”

Оздоблювальний матеріал               Отделочный материал одно-

одно- або багатоколірний                  или многоцветный с гладкой

з рівною або тисненою                       или тиснёной лицевой повер-

лицьовою поверхнею, що                  хностью, изготовляемый на-

виготовляється нанесен-                   несением на бумажную под-

ням на паперову підоснову               основу композиций из поли-

композицій із полівініл-                      винилхлорида, пластифика-

хлориду, пластифікаторів,                 торов, стабилизаторов,

стабілізаторів, спінюючо-	     вспенивающего агента

го агента (пороутворюва-	     (порообразователя), пигмен-

ча), пігментів	     тов

4.4.2.5  полівінілхлоридний                 de   Putzmaterial aus Polyvinyl-

оздоблювальний матеріал            chlorid auf Papierunterlage

на паперовій підоснові                  “Poliplen”

“Поліплен”                                 en   finishing paper-based polyvi-

nylchloride material “Polyplene”

fr    matйriau en polychlorure de

vinyle de finition а base de

papier “Polyplene”

ru   поливинилхлоридный отде-

лочный материал на бумаж-

ной подоснове “Полиплен”

Оздоблювальний мате-                      Отделочный материал, изго-

ріал, що виготовляється                    тавливаемый нанесением на

нанесенням на паперову                   бумажную подоснову после-

підоснову послідовно                         довательно нескольких

декількох печатних шарів                   печатных слоев композиций

композицій із полівініл-                       из поливинилхлорида, плас-

хлориду, пластифікаторів,                 тификаторов, стабилизато-

стабілізаторів, наповню-                    ров, наполнителей, пигмен-

вачів, пігментів і різних                       тов и различных добавок

добавок

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.2.6  полівінілхлоридний                 de   aufgeschдumtes dekoratives

декоративний стіновий                   Wandbaumaterial aus

спінений матеріал                             Polyvinylchlorid

en   foamed decorative wall

polyvinylchloride material

fr    matйriau polychlorure de vinyle

dйcoratif moussй pour les murs

ru   поливинилхлоридный

декоративный стеновой

вспененный материал

Оздоблювальний матеріал,               Отделочный материал,

що виготовляється промаз-                изготавливаемый промаз-

ним способом нанесенням                 ным способом нанесением

композицій із полівініл-                       композиций из поливинил-

хлориду, пластифікаторів,                  хлорида, пластификаторов,

стабілізаторів, пігментів і                    стабилизаторов, пигментов

різних добавок на підосно-                 и различных добавок на

ву із склополотна                                 подоснову из стеклохолста

4.4.2.7 полімерний декоративний       de   dekoratives Polymerisations-

матеріал “Плетекс”                          material “Pletex”

en   decorative polymer material

“Pletex”

fr    matйriau polymиre dйcoratif

“Pletex”

ru    полимерный декоративный

материал “Плетекс”

Оздоблювальний матеріал,               Отделочный материал,

що одержують дублюван-                  полученный дублированием

ням декількох шарів із                        нескольких слоев из поливи-

полівінілхлоридних компо-                 нилхлоридных композиций

зицій з печатним малюн-                    с печатным рисунком или

ком або без нього                               без него

4.4.2.8  полівінілхлоридний                 de   Putzmaterial fьr den Wandbau

оздоблювальний стіновий            aus Polyvinylchlorid “Winisten”

матеріал “Віністен”                 en   vinylchloride wall finishing

material “Vinisten”

fr     matйriau en polychlorure de

vinyle de finition pour

les murs “Vinisten”

ru   поливинилхлоридный отде-

лочный стеновой материал

“Винистен”

Оздоблювальний матері-                  Отделочный материал,

ал, що виготовляється із                  изготавливаемый из поли-

полівінілхлоридних ком-                    винилхлоридных компози-

поцій методом екструзії                     ций методом экструзии

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.3  Матеріали оздоблювальні стінові листові

4.4.3.1  полівінілхлоридна                   de   dekorative Polyvinylchloridplatte

декоративна панель                       “Polydekor”

“Полідекор”                               en   decorative polyvinylchloride

panel “Polydecor”

fr    panneau dйcoratif en polychloru-

re de vinyle “Polydecor”

ru   поливинилхлоридная декора-

тивная панель “Полидекор”

Оздоблювальний виріб,                    Отделочное изделие, изго-

що виготовляється мето-                  тавливаемое методом ваку-

дом вакуумформування із                 умформования из жёсткой

жорсткої полівінілхлорид-                  поливинилхлоридной плён-

ної плівки, попередньо                       ки, предварительно сдубли-

здубльованої з полівініл-                   рованной с поливинилхло-

хлоридною оздоблюваль-                  ридной отделочной плёнкой

ною плівкою

4.4.3.2  декоративний паперове-         de   dekorative Papierschichtpres-

шаруватий пластик                           stoff

en   decorative paper laminate

fr    stratifiй а base de papier dйcoratif

ru   декоративный бумажно-слоис-

тый пластик

Оздоблювальний виріб, що                Отделочное изделие, изго-

виготовляється методом                    тавливаемое методом прессо-

пресування спеціальних                     вания специальных видов

видів паперу, просоченого                 бумаг, пропитанных синте-

синтетичними зв'язуючими                 тическими связующими

4.4.3.3  полістирольна                          de   dekorativ Polystyrolplatte

декоративна панель                       “Poliform”

“Поліформ”                                en   polystyrene decorative panel

“Polyform”

fr    panneau  en polystyrйne dйcoratif

“Polyform”

ru   полистирольная декоративная

панель “Полиформ”

Оздоблювальний виріб, що	 Отделочное изделие, изго-

виготовляється методом	     тавливаемое методом литья

лиття під тиском із попе-	     под давлением из предвспе-

редньо спіненого ударо-	     ненного ударопрочного по-

міцного полістиролу, з	     листирола с последующей

наступним фарбуванням	     окраской различными эмаля-

різними емалями і лаками	     ми и лаками

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.3.4 полівінілхлоридний                 de   Reliefverkleidungsplatte aus

оздоблювальний	    Polyvinylchlorid

рельєфний лист                        en   shaped facing polyvinylch-

loride sheet

fr    plaque en polychlorure de vinyle

de revetкment faзonnйe

ru   поливинилхлоридный облицо-

вочный рельефный лист

Оздоблювальний виріб,	    Отделочное изделие, изго-

що виготовляється мето-	    тавливаемое методом

дом вакуумформування із	    вакуумформирования из

одно- або двохшарових	    одно- или двухслойных

жорстких полівінілхлорид-	    жёстких поливинилхлорид-

них листів одно- або бага-	    ных листов одно- или мно-

токолірним	    гоцветным

4.5  Показники технічного рівня і якості

4.5.1  розміри поперечного                  de   Masse des Querprofil

профілю                                        en   dimensions of transversal profile

fr    dimensions du profil en travers

(Transversal)
     ru   размеры поперечного профиля

Габаритні розміри, які пе-	     Габаритные размеры, прове-

ревіряються металевим	     ряемые металлическим шаб-

шаблоном при вільному	     лоном при свободном про-

проходженні виробу по	     хождении изделия по всей

всій довжині через отвір	     его длине через отверстие

шаблону або стандартизо-	     шаблона или стандартизи-

ваними вимірювальними	     рованными измерительными

інструментами	     инструментами

4.5.2  відхилення від прямо-                de   Geradlinigkeitsfehler

лінійності                                       en   deviation from linearity

fr    йcart de rectitude

ru   отклонение от прямолинейности

Величина зазору в мілі-	     Величина зазора в милли-
метрах між вивіреною	     метрах между выверенной
рівною гладкою площи-	     ровной гладкой плоскостью
ною і лицьовою, а також	     и лицевой, а также одной из
однією із бокових сторін	     боковых сторон образца
зразка виробу	     изделия

4.5.3  абсолютна деформація              de   absolute Deformation

en   absolute deformation

fr    dйformation absolue

ru   абсолютная деформация

Властивість матеріалу, що	      Свойство материала,

визначається глибиною	      определяемое глубиной вдав-

вдавлювання в нього стале-	      ливания в него стального

вої кульки (у міліметрах) в	      шарика (в миллиметрах) в

стандартних умовах випро-	      стандартных условиях испы-

бувань	      таний

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.5.4 відновлювання                             de   Wiederherstellbarkeit

en   restorability

fr    pouvoir de restitution

ru   восстанавливаемость

Здатність навантаженого	     Способность нагруженного

зразка виробу відновлю-	     образца изделия восстанав-

вати свої розміри та форму	     ливать свои размеры и

після знімання наванта-	     форму после снятия нагруз-

жень у стандартних умо-	      ки в стандартных условиях

вах випробувань	      испытаний

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик українських термінів

вакуумформування ........................................................................................................ 4.3.8

вальцювання .................................................................................................................. 4.3.6

вид погонажного виробу ................................................................................................ 4.1.2

виріб погонажний профільний ....................................................................................... 4.1.1

виріб погонажний профільний деревинно-полімерний .................................................4.1.6

виріб погонажний профільний жорсткий ....................................................................... 4.1.5

виріб погонажний профільний м'який ............................................................................ 4.1.3

виріб погонажний профільний напівжорсткий ............................................................... 4.1.4

відновлювання ................................................................................................................. 4.5.4

відхилення від прямолінійності ....................................................................................... 4.5.2

деформація абсолютна ................................................................................................... 4.5.3

добавка ............................................................................................................................. 4.2.12

екструзія ........................................................................................................................... 4.3.1

елемент віконних рам ...................................................................................................... 4.4.1.9

елемент внутрішнього облицювання . ............................................................................ 4.4.1.17

елемент для тваринницьких приміщень ......................................................................... 4.4.1.20

елемент каркасу теплиць ................................................................................................. 4.4.1.19

елемент кріпильний для плівки ........................................................................................ 4.4.1.18

жолоб водостічний ............................................................................................................ 4.4.1.22

каландрування .................................................................................................................. 4.3.7

каталізатор ........................................................................................................................ 4.2.10

лист полівінілхлоридний оздоблювальний рельєфний ..................................................4.4.3.4

лиття вільне в закриті форми ........................................................................................... 4.3.3

лиття під тиском ................................................................................................................ 4.3.2

мастило .............................................................................................................................. 4.2.8

матеріал полівінілхлоридний декоративний стіновий спінений ..................................... 4.4.2.6

матеріал полівінілхлоридний на паперовій підоснові “Ізоплен” ................................... 4.4.2.3

матеріал полівінілхлоридний оздоблювальний на паперовій підоснові “Поліплен” ... 4.4.2.5

матеріал полівінілхлоридний оздоблювальний стіновий “Віністен” ............................. 4.4.2.8

матеріал полівінілхлоридний спінений на паперовій підоснові “Піноплен” ................. 4.4.2.4

матеріал полімерний декоративний “Плетекс” .............................................................. 4.4.2.7

метилметакрилат ............................................................................................................... 4.2.3

накладка на проступ сходового маршу ............................................................................ 4.4.1.12

наличник ............................................................................................................................. 4.4.1.5

наличник з каналами для електропроводок . ................................................................. .4.4.1.6

наповнювач ........................................................................................................................ 4.2.7

напрямна для шибок ......................................................................................................... 4.4.1.10

нащільник для ванни ......................................................................................................... 4.4.1.13

нащільник для внутрішнього стику панелей .................................................................... 4.4.1.14

панель полівінілхлоридна декоративна “Полідекор”...................................................... 4.4.3.1

панель полістирольна декоративна “Поліформ” ........................................................... 4.4.3.3

пігмент ................................................................................................................................. 4.2.13

пластик паперово-шаруватий декоративний .................................................................... 4.4.3.2

пластифікатор ..................................................................................................................... 4.2.6

плівка полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна (ПДО) ....................................... 4.4.2.2

плівка полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна самоклейна (ПДСО) ................ 4.4.2.1

плінтус .................................................................................................................................. 4.4.1.3

плінтус з каналами для електричної проводки ................................................................. 4.4.1.4

ДСТУ Б А.1.1-28-94

полівінілхлорид ................................................................................................................. 4.2.2

поліметилметакрилат ....................................................................................................... 4.2.4

полістирол ......................................................................................................................... 4.2.5

поріжки дверних прорізів .................................................................................................. 4.4.1.7

пороутворювач .................................................................................................................. 4.2.11

поручень ............................................................................................................................ 4.4.1.2

пресування ........................................................................................................................ 4.3.4

прокладка для вікон .......................................................................................................... 4.4.1.8

розкладка для кріплення облицювального листа .......................................................... 4.4.1.16

розміри поперечного профілю ......................................................................................... 4.5.1

смужка ................................................................................................................................ 4.4.1.15

спосіб промазний ............................................................................................................... 4.3.5

стабілізатор ........................................................................................................................ 4.2.9

суміш формувальна .......................................................................................................... 4.2.1

труба дренажна гнучка вита ............................................................................................. 4.4.1.23

трубка ................................................................................................................................. 4.4.1.1

шланг поливальний із пластичних мас ............................................................................ 4.4.1.21

штапик ................................................................................................................................ 4.4.1.11

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик німецьких термінів

absolute Deformation ....................................................................................................... 4.5.3

Art des leichtenfцrmige Erzeugnis ................................................................................... 4.1.2

aufgeschдumtes dekoratives Wandbaumaterial aus Polyvinylchlorid ............................. 4.4.2.6

aufgeschдumtes Polyvinylchloridmaterial auf Papierunterlage “Penoplen” ................... 4.4.2.4

Ausstattungsfolie aus Polyvinylchlorid (ПДО) ................................................................. 4.4.2.2

Ausstattungsfolie selbstklebrig aus Polyvinylchlorid (ПДСО) .......................................... 4.4.2. l

Bauelement fьr die Viehstдlle .......................................................................................... 4.4.1.20

Befestigungselement fьr die Polyдthylenfolien .................................................................4.4.1.18

biegsame verdrillte Drдnagerohr ..................................................................................... 4.4.1.23

Deckleiste ........................................................................................................................ 4.4.1.11

dekorative Polystyrolplatte “Poliform” ............................................................................ 4.4.3.3

dekorative Polyvinylchloridplatte “Polidekor” ................................................................. 4.4.3.1

dekorativer Papierschichtpresstoff .................................................................................. 4.4.3.2

dekoratives Polymerisationsmaterial “Pletex” ................................................................ 4.4.2.7

Entwдsserungsrinne ........................................................................................................ 4.4.1.22

Extrusion .......................................................................................................................... 4.3.1

Fensterdichtung ............................................................................................................... 4.4.1.8

Fensterrahmenelement .................................................................................................... 4.4.1.9

Formmischung ................................................................................................................. 4.2. l

Freiguss in der geschlossenen Formen ........................................................................... 4.3.3

Fugendeckleiste fьr die Bдder ......................................................................................... 4.4.1.13

Fugendeckleiste fьr die inneren Plattenstцsse .................................................................4.4.1.14

Fьhrungsleist fьr die Glдser ............................................................................................. 4.4.1.10

Fьllstoffe ........................................................................................................................... 4.2.7

Gelдnde ............................................................................................................................ 4.4.1.2

Geradlinigkeitsfehler ......................................................................................................... 4.5.2

Gerippeelement der Treibhдuser ...................................................................................... 4.4.1.19

Guss unter Druck ............................................................................................................... 4.3.2

halbstarr leistenfцrmig Profilerzeugnis .............................................................................. 4. l .4

holzpolymer leistenfцrmig Profilerzeugnis ......................................................................... 4.1.6

Innenverkleidungselement ................................................................................................ 4.4.1.17

Kalandrieren ....................................................................................................................... 4.3.7

Katalysator .......................................................................................................................... 4.2.10

leistenfцrmig Profilerzeugnis ............................................................................................... 4. l. l

Masse des Querprofil .......................................................................................................... 4.5.1

Methylmethakrylat ............................................................................................................... 4.2.3

Pigment ............................................................................................................................... 4.2.13

Plastifikator .......................................................................................................................... 4.2.6

Plinthe .................................................................................................................................. 4.4.1.3

Plinthe mit Kanдle fьr die elektrische Leitung ..................................................................... .4.4.1.4

Polymethylmethakrylat ......................................................................................................... 4.2.4

Polystyrol .............................................................................................................................. 4.2.5

Polyvinylchlorid ..................................................................................................................... 4.2.2

Polyvinylchloridmaterial auf Papierunterlage “Isoplen”.........................................................4.4.2.3

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Porebildner ........................................................................................................................... 4.2.11

Pressen ................................................................................................................................ 4.3.4

Putzmaterial aus Polyvinylchlorid auf Papierunterlage “Poliplen” ...................................... 4.4.2.5

Putzmaterial fьr den Wandbau aus Polyvinylchlorid “Winisten” ......................................... 4.4.2.8

Reliefverkleidungsplatte aus Polyvinylchlorid ...................................................................... 4.4.3.4

Rцhrche ............................................................................................................................... 4.4.1.1

Schmieren ........................................................................................................................... 4.2.8

Stabilisator ........................................................................................................................... 4.2.9

starr leistenfцrmig Profilerzeugnis ....................................................................................... 4.1.5

Streife  ................................................................................................................................. 4.4.1.15

Sprengschlдuch aus plastischen Massen ........................................................................... 4.4.1.21

Trittstufenbelдge der Treppenlдufe ..................................................................................... 4.4.1.12

Tьrschwellen ....................................................................................................................... 4.4.1.7

Wakuumformung ................................................................................................................. 4.3.8

Verkleidungsleist.................................................................................................................. 4.4.1.5

Verkleidungsleist mit Kanдle fьr die elektrische Leitung.......................................................4.4.1.6

Verschmierenvorgang ......................................................................................................... 4.3.5

Verteilunge fьr die Befestigung der Verkleidungsplatten......................................................4.4.1.16

Walzen ................................................................................................................................ 4.3.6

weich leistenfцrmig Profilerzeugnis ..................................................................................... 4.1.3

Wiederherstellbarkeit ........................................................................................................... 4.5.4

Zusatz .................................................................................................................................. 4.2.12

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик англійських термінів

absolute deformation ........................................................................................................ 4.5.3

additive ............................................................................................................................. 4.2.12

batten cleans for inner joints of panels ............................................................................. 4.4.1.14

bead .................................................................................................................................. 4.4.1.11

calendering ........................................................................................................................ 4.3.7

casing ................................................................................................................................ 4.4.1.5

casing with ducts for electric wiring ................................................................................... 4.4.1.6

catalyst .............................................................................................................................. 4.2.10

decorative finishing polyvinylchloride film (ПДО) .............................................................. 4.4.2.2

decorative finishing autoglueing polyvinylchloride film (ПДСО) ........................................ 4.4.2.1

decorative paper laminate ................................................................................................. 4.4.3.2

decorative polymer material “Pletex” ............................................................................... 4.4.2.7

decorative polyvinylchloride panel “Polydecor” .............................................................. .4.4.3.1

deviation from linearity ....................................................................................................... 4.5.2

dimensions of transversal profile ....................................................................................... 4.5.1

element for housing for live-stock ...................................................................................... 4.4.1.20

element of inner lining ........................................................................................................ 4.4.1.17

extrusion ............................................................................................................................. 4.3.1

filler ..................................................................................................................................... 4.2.7

finishing paper-based polyvinylchloride material “Polyplene”............................................ 4.4.2.5

fixing element for polyethylene film ..................................................................................... 4.4.1.18

flashing ................................................................................................................................ 4.4.1.13

flexible twisted drain pipe .................................................................................................... 4.4.1.23

foamed decorative wall polyvinylchloride material ............................................................... 4.4.2.6

foamed paper-based polyvinylchloride material “Penoplene”..............................................4.4.2.4

frame's element of green houses ........................................................................................ 4.4.1.19

free closed (sand) casting .................................................................................................... 4.3.3

gasket for windows .............................................................................................................. 4.4.1.8

guide for window panel ........................................................................................................ 4.4.1.10

gutter ................................................................................................................................... 4.4.1.22

joining member for fixing of facing sheet . .......................................................................... .4.4.1.16

long shaped product ............................................................................................................ 4.1.1

lubricant ............................................................................................................................... 4.2.8

methy lmethacrylate ............................................................................................................ 4.2.3

moulding (sand) ................................................................................................................... 4.2.1

paper-based polyvinylchloride material “Isoplene” ............................................................ 4.4.2.3

pigment................................................................................................................................. 4.2.13

pipe ...................................................................................................................................... 4.4.1.1

plasticizer  ............................................................................................................................ 4.2.6

plinth .................................................................................................................................... 4.4.1.3

plinth with ducts for electric wiring ....................................................................................... 4.4.1.4

polymethyl methacrylate ...................................................................................................... 4.2.4

polystyrene .......................................................................................................................... 4.2.5

polystyrene decorative panel “Polyform” ........................................................................... 4.4.3.3

polyvinylchloride .................................................................................................................. 4.2.2

pores forming substance ..................................................................................................... 4.2.11

pressing.................................................................................................................................4.3.4

ДСТУ Б А.1.1-28-94

pressure casting ................................................................................................................. 4.3.2

railing-cladding shape ......................................................................................................... 4.4.1.2

restorability .......................................................................................................................... 4.5.4

rigid long shaped product .................................................................................................... 4.1.5

rolling ................................................................................................................................... 4.3.6

semi rigid long shaped product ........................................................................................... 4.1.4

shaped facing polyvinylchloride sheet ................................................................................ 4.4.3.4

soft long shaped product ..................................................................................................... 4.1.3

spreading method ................................................................................................................ 4.3.5

stabilizer .............................................................................................................................. 4.2.9

strap on tread flights . .......................................................................................................... 4.4.1.12

strip ..................................................................................................................................... 4.4.1.15

tresholds of door openings .................................................................................................. 4.4.1.7

type of long product ............................................................................................................. 4.1.2

vacuum moulding ................................................................................................................ 4.3.8

vinylchloride wall finishing material “Vinisten” .................................................................... 4.4.2.8

watering hose from plastic mass ......................................................................................... 4.4.1.21

window cross casement ...................................................................................................... 4.4.1.9

wood polymer long shaped product ..................................................................................... 4.1.6

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик французьких термінів

addition ............................................................................................................................... 4.2.12

baguette de vitrerie ............................................................................................................. 4.4.1.11

bande .................................................................................................................................. 4.4.1.15

bande de recouvrement des joints pour baignoires ............................................................ 4.4.1.13

battement pour les joints interieurs des panneaux .............................................................. 4.4.1.14

calandrage ........................................................................................................................... 4.3.7

catalyseur ............................................................................................................................ 4.2.10

chambranle .......................................................................................................................... 4.4.1.5

chambranle avec caniveaux pour installation йlйctrique...................................................... 4.4.1.6

charge ................................................................................................................................. 4.2.7

coulйe libre en moules fermйs ............................................................................................ 4.3.3

coulйe sous pression .......................................................................................................... 4.3.2

cylindrage ........................................................................................................................... 4.3.6

dйformation absolue ........................................................................................................... 4.5.3

dimensions du profil en travers (transversal) ...................................................................... 4.5.1

йcart de rectitude ................................................................................................................. 4.5.2

йlйment de fixation pour pellicule en polyйthylйne ............................................................. 4.4.1.18

йlйment des chвssis (de fenкtre) ........................................................................................ 4.4.1.9

йlйment de revкtement intйrieur ......................................................................................... 4.4.1.17

йlйment d'ossature des serres ............................................................................................ 4.4.1.19

йlйment pour bвtiments pour bкtes .................................................................................... 4.4.1.20

extrusion .............................................................................................................................. 4.3.1

formage sous vide ............................................................................................................... 4.3.8

giron des volйes d'escalier .................................................................................................. 4.4.1.12

glissiиre pour les vitres ....................................................................................................... 4.4.1.10

gouttiиre .............................................................................................................................. 4.4.1.22

lubrifiant ............................................................................................................................... 4.2.8

main courante ...................................................................................................................... 4.4.1.2

matйriau en polychlorure de vinyl а support papier “Isoplene” .......................................... 4.4.2.3

matйriau en polychlorure de vinyle de finition а base de papier “Polyplene” .................... 4.4.2.5

matйriau en polychlorure de vinyle de finition pour les murs “Vinisten” ............................ 4.4.2.8

matйriau en polychlorure de vinyle moussй а base de papier “Penoplene” ..................... 4.4.2.4

matйriau polychlorure de vinyle dйcoratif moussй pour les murs ....................................... 4.4.2.6

matйriau polymиre dйcoratif “Pletex” ................................................................................ 4.4.2.7

mйthacrylate de mйthyle ..................................................................................................... 4.2.3

mйthode d'enduisage .......................................................................................................... 4.3.5

panneau dйcoratif en polychlorure de vinyle “Polydecor”................................................... 4.4.3.1

panneau en polystyrйne dйcoratif “Polyform” ................................................................... .4.4.3.3

parclause pour fixation de la plaque de revкtement ........................................................... .4.4.1.16

pellicule en polychlorure de vinyle dйcorative de finition (ПДО) ......................................... 4.4.2.2

pellicule autocollante en polychlorure de vinyle dйcorative de finition (ПДСО) .................. 4.4.2.1

pigment ................................................................................................................................ 4.2.13

plaque en polychlorure de vinyle de revкtement faзonnйe ................................................. 4.4.3.4

plastifiant ............................................................................................................................. 4.2.6

plinthe .................................................................................................................................. 4.4.1.3

plinthe avec caniveaux pour canalisation йlйctrique ........................................................... 4.4.1.4

polymйthacrylate de methyl ................................................................................................. 4.2.4

ДСТУ Б А.1.1-28-94

polystyrolene ..................................................................................................................... 4.2.5

polyvinylchlorure ................................................................................................................ 4.2.2

pouvoir de restitution ......................................................................................................... 4.5.4

pressage ............................................................................................................................ 4.3.4

produit long faзonnй .......................................................................................................... 4.1.1

produit long faзonnй mou .................................................................................................. 4.1.3

produit long faзonnй semi-rigide ........................................................................................ 4.1.4

produit-polymere long faзonnй ........................................................................................... 4.1.6

produit rigide long faзonnй ................................................................................................. 4.1.5

ruban de garniture pour les fenкtres ...................................................................................4.4.1.8

sable de fonderie (de moulage) .......................................................................................... 4.2.1

seuils des baies de porte .................................................................................................... 4.4.1.7

stabilisant ............................................................................................................................ 4.2.9

stratifiй а base de papier dйcoratif ...................................................................................... 4.4.3.2

substance formant les pores ............................................................................................... 4.2.11

tube ..................................................................................................................................... 4.4.1.1

tuyau de drainage flexible torsadй ...................................................................................... 4.4.1.23

tuyau flexible d'arrosage en masses plastiques ...................................................................4.4.1.21

type d'un produit long .......................................................................................................... 4.1.2

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик російських термінів

вакуумформование ........................................................................................................... 4.3.8

вальцевание ...................................................................................................................... 4.3.6

вид погонажного изделия ................................................................................................. 4.1.2

восстанавливаемость ....................................................................................................... 4.5.4

деформация абсолютная .................................................................................................. 4.5.3

добавка ................................................................................................................................4.2.12

желоб водосточный ........................................................................................................... 4.4.1.22

изделие погонажное профильное .................................................................................... 4.1.1

изделие погонажное профильное древесно-полимерное............................................... 4.1.6

изделие погонажное профильное жёсткое ...................................................................... 4.1.5

изделие погонажное профильное мягкое ........................................................................ 4.1.3

изделие погонажное профильное полужёсткое .............................................................. 4.1.4

каландрирование ............................................................................................................... 4.3.7

катализатор ........................................................................................................................ 4.2.10

лист поливинилхлоридный облицовочный рельефный ..................................................4.4.3.4

литьё под давлением ........................................................................................................ 4.3.2

литьё свободное в замкнутые формы ............................................................................. 4.3.3

материал поливинилхлоридный вспененный на бумажной подоснове “Пеноплен” .. 4.4.2.4

материал поливинилхлоридный декоративный стеновой вспененный ........................ 4.4.2.6

материал поливинилхлоридный на бумажной подоснове “Изоплен” .......................... 4.4.2.3

материал поливинилхлоридный отделочный на бумажной подоснове “Полиплен” .. 4.4.2.5

материал поливинилхлоридный отделочный стеновой “Винистен” ............................ 4.4.2.8

материал полимерный декоративный “Плетекс” .......................................................... 4.4.2.7

метилметакрилат ............................................................................................................... 4.2.3

накладка на проступь лестничного марша ..................................................................... 4.4.1.12

наличник ............................................................................................................................ 4.4.1.5

наличник с каналами для электропроводок ................................................................... 4.4.1.6

наполнитель ...................................................................................................................... 4.2.7

направляющая для стёкол ............................................................................................... 4.4.1.10

нащельник для ванны ....................................................................................................... 4.4.1.13

нащельник для внутреннего стыка панелей ................................................................... 4.4.1.14

отклонение от прямолинейности ..................................................................................... 4.5.2

панель поливинилхлоридная декоративная “Полидекор” ........................................... 4.4.3.1

панель полистирольная декоративная “Полиформ”..................................................... 4.4.3.3

пигмент .............................................................................................................................. 4.2.13

пластик бумажно-слоистый декоративный ..................................................................... 4.4.3.2

пластификатор .................................................................................................................. 4.2.6

плёнка поливинилхлоридная декоративная отделочная (ПДО) ................................... 4.4.2.2

плёнка поливинилхлоридная декоративная отделочная самоклеющаяся (ПДСО)..... 4.4.2.1

плинтус .............................................................................................................................. 4.4.1.3

плинтус с каналами для электрической проводки ......................................................... 4.4.1.4

поливинилхлорид .............................................................................................................. 4.2.2

полиметилметакрилат ...................................................................................................... 4.2.4

полистирол ........................................................................................................................ 4.2.5

полоска .............................................................................................................................. 4.4.1.15

порожки дверных проёмов ............................................................................................... 4.4.1.7

порообразователь ............................................................................................................ 4.2.11

поручень ............................................................................................................................ 4.4.1.2

прессование ...................................................................................................................... 4.3.4

ДСТУ Б А.1.1-28-94

прокладка для окон .......................................................................................................... 4.4.1.8

размеры поперечного сечения ........................................................................................ 4.5.1

раскладка для крепления облицовочного листа ............................................................ 4.4.1.16

смазка ................................................................................................................................ 4.2.8

способ промазной ............................................................................................................. 4.3.5

стабилизатор ..................................................................................................................... 4.2.9

труба дренажная гибкая витая ........................................................................................ 4.4.1.23

трубка ................................................................................................................................ 4.4.1.1

формовочная смесь ......................................................................................................... 4.2.1

шланг поливочный из пластических масс ...................................................................... 4.4.1.21

штапик ............................................................................................................................... 4.4.1.11

экструзия ........................................................................................................................... 4.3.1

элемент внутренней облицовки ...................................................................................... 4.4.1.17

элемент для животноводческих помещений (поилка, кормушка) ................................ 4.4.1.20

элемент каркаса теплиц .................................................................................................. 4.4.1.19

элемент крепёжный для плёнки ...................................................................................... 4.4.1.18

элемент оконных переплётов .......................................................................................... 4.4.1.9

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Ключові слова:

погонажні профільні вироби, облицювальні стінові вироби, екструзія, каландрування, вальцювання, лиття, формувальна суміш, номенклатура виробів, показники технічного рівня і якості

Коректор - А.О.Луковська

Комп'ютерная верстка - В.Д.Гончар

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Укрархбудінформ

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26

Зовнішторгвидав України.